Uchwała Nr 160/XXI/2004

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 23 lutego 2004 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku 
na lata 2004 – 2006

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Serock w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik

do Uchwały Nr 160/XXI/2004

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 23 lutego 2004 roku

wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

na terenie gminy Serock

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (art. 21 ust 1-3)

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock opracowane w latach 1999-2003

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z terenów miasta i gminy Serock

- Regulamin dostarczania wody odbiorcom na terenie gminy Serock uchwalony Uchwałą Nr 39/VI/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 lutego 2003.

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest określenie głównych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i związanych z tym kosztów a także terminów realizacji zadań. Opracowanie ma na celu ułatwienie podejmowania decyzji związanych z przedsięwzięciami wodociągowymi oraz z lokalizacją inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje trzy lata.

3. Planowany zakres usług wodociągowych:

Zakres usług wodociągowych koncentrować się będzie na działalności:

- planistycznej - polegającej na opracowaniu programu zwiększenia zasobów wodnych i kierunków rozbudowy sieci wodociągowej wraz z pozyskiwaniem nowych źródeł wody,

- inwestycyjnej - polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę terenów niezwodociągowanych,

- modernizacyjnej - polegającej na prowadzeniu niezbędnych remontów urządzeń i stacji uzdatniania wody, remontów sieci wodociągowych,

- eksploatacyjnej - polegającej na zapewnieniu odbiorcom usług odpowiedniej ilości wody spełniającej wymagania dotyczące jakości wody do spożycia i poprzez właściwą organizację oraz finansowanie.

4. Charakterystyka stacji oraz sieci wodociągowej:

Na terenie gminy znajduje się sieć wodociągowa o długości 170,10 km (dane na koniec 
2003 roku) Tworzą ją dwa wodociągi nie związane ze sobą i nie posiadające połączenia:

- wschodni,

- zachodni.

Naturalną granicą rozdzielającą powyższe wodociągi jest rzeka Narew.

Wodociąg wschodni zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Łacha, Gąsiorowo, Nowa Wieś, Kania Polska, Kania Nowa, Cupel.

Wodociąg zachodni zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Serock, Wierzbica, Stasi Las, Karolino, Marynino, Dębinki, Stanisławowo, Zalesie Borowe, Zabłocie, Guty, Bolesławowo, Dębe, Izbica, Jachranka, Skubianka, Dosin, Borowa Góra, Ludwinowo Zegrzyńskie, Ludwinowo Dębskie, Jadwisin, Wola Kiełpińska, Szadki oraz wieś Jaskółowo gminy Nasielsk i wsie Powielin i Błędostowo gminy Winnica.

Miejscowość Zegrze jest zaopatrywana w wodę z własnych stacji wodociągowych.

Wodę do sieci wodociągowej dostarcza czternaście stacji wodociągowych: Łacha i Nowa Wieś na potrzeby wodociągu wschodniego oraz Serock Kwiatowa, Serock Nasielska, Serock Pułtuska, Wierzbica, Borowa Góra, Dębinki, Jadwisin, Stasi Las, Dębe, Skubianka, Jachranka, Stanisławowo na potrzeby wodociągu zachodniego.

Obecnie na dwóch stacjach wodociągowych, Serock Kwiatowa i Stanisławowo, prowadzone jest uzdatnianie wody. Aktualnie trwa modernizacja stacji wodociągowej w Jachrance celem której jest wprowadzenie uzdatnienia wody.

Tabela: charakterystyka poszczególnych stacji wodociągowych

| Nazwa Stacji | Produkcja 2003 rok [m3] | Jakość Wody | Wydajność średniodobowa [m3/d] | Wydajność maksymalna na godzinę [m3/h] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serock Pułtuska | 145848 | Zawartość Fe i Mn na granicy normy | 500 | 50 | Dwie studnie do renowacji |
| Serock Kwiatowa | 61954 | Woda uzdatniana | 375 | 45 | Jedna studnia do renowacji |
| Serock Nasielska | 38549 | Zawartość Fe na granicy normy |  |  |  |
| Borowa Góra | 29202 | Bardzo dobra | 98 | 38 |  |
| Dębinki | 18866 | Dobra | 64 | 25 |  |
| Jadwisin | 100792 | Zawartość Fe na granicy normy | 360 | 32 |  |
| Nowa Wieś | 70452 | Warunkowo eksploatowana | 346 | 36 | Obowiązek uzdatnienia do końca 2005 roku |
| Łacha | 23836 | Warunkowo eksploatowana | 206 | 36 | Obowiązek uzdatnienia do końca 2005 roku |
| Stasi Las | 69647 | Zawartość Fe, Mn i azotanów na granicy normy | 506 | 34,5 |  |
| Skubianka | 23348 | Bardzo dobra | 213 | 45 |  |
| Dębe | 4662 | Dobra | 206 | 35 | Trzy studnie do renowacji |
| Jachranka | 115102 | Warunkowo eksploatowana | 795 | 95 | Obowiązek uzdatnienia do końca 2005 roku |
| Wierzbica | 39618 | Warunkowo eksploatowana | 800 | 98 | Obowiązek uzdatnienia do końca 2010, jedna studnia do renowacji |
| Stanisławowo | 62890 | Woda uzdatniana | 213,3 | 45 | Jedna studnia do renowacji |
| Razem | 804766 | --------------- | --------------- | ---------------- | ---------------- |

Starosta Legionowski Decyzją Nr 120/2002 udzielił pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby wyżej wymienionych wodociągów w ilości 4566 m3/d.

Analizując powyższe zestawienie można wyciągnąć następujące wnioski:

- trzy stacje wodociągowe są eksploatowane warunkowo z obowiązkiem uzdatnienia,

- część stacji produkuje wodę na granicy norm: należy liczyć się z koniecznością wprowadzenia uzdatniania,

- stacje wodociągowe o największej maksymalnej wydajności winny stanowić podstawę produkcji wody,

- stacje o małych wydajnościach należy traktować jako awaryjne,

Stacje wodociągowe zmodernizowane w ostatnich latach przez Gminę są nowoczesne oparte na zestawach pompowych sterowanych falownikiem. Tak pracują stacje Serock Pułtuska, Nowa Wieś, Wierzbica, Jadwisin i Jachranka. Dzięki zainstalowanym urządzeniom, wyznaczają one ciśnienie wody w sieci wodociagowej. Pozostałe stacje, oparte na układach hydroforowych, pracujące wcześniej dla małej liczby odbiorców są  włączone do gminnej sieci wodociągowej jako wspomagające. Dwie stacje wodociągowe posiadają II stopień pompowania. (Pułtuska - zbiornik 50 m3 i Jachranka – zbiornik 300 m3).

Stan sieci wodociągowych jest zróżnicowany. Dominującym materiałem jest PVC, z którego wybudowanych jest około 75 % wodociągów. Pozostałe 25% to wodociągi o małych przekrojach wykonane z żeliwa, azbestocementu czy stali. Znaczna część wodociągów przejętych na początku lat dziewięćdziesiątych wymaga przebudowy ze względu na małe przekroje, materiał wykonania jak również i brak uzbrojenia.

5. Zakładane cele oraz zadania do końca roku 2006:

W ciągu najbliższych trzech lat założono następujące cele do osiągnięcia:

  - opracowanie długookresowego programu zwiększenia zasobów wodnych i kierunków rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy. Program ten posłuży do opracowania nowego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Serock.  Opracowanie powinno zawierać zaktualizowany bilans zaopatrzenia w wodę gminy z uwzględnieniem:

    - przejęcia zaopatrzenia w wodę podmiotów posiadających własne ujęcia wody ale wyrażające akces podłączenia do gminnej sieci wodociągowej: ośrodki wypoczynkowe w Serocku (głównie wzdłuż ulicy Wyzwolenia), Skubiance i Jachrance,

    - przejęcia zaopatrzenia w wodę Zegrza w zakresie budynków mieszkalnych,

    - zwodociągowania terenów nieuzbrojonych a przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod:

      - budownictwo mieszkaniowe: okolice poligonu w Skubiance, Stasi Las, Karolino, Jachranka, Dosin, granice terenów miasta Serock (Dłużewskich, Wyzwolenia) i inne,

      - budownictwo letniskowe: Serock ulica Nasielska w kierunku Karolina i Moczydła, Wola Smolana, Nowa Wieś, Łacha i inne.

Aby wybrać odpowiedni kierunek działania w zakresie zaopatrzenia w wodę z programu powinna wynikać odpowiedź na następujące pytania:

    - czy istnieje potrzeba zwiększenia zasobów wodnych i jak je uzyskać,

    - jak kształtować sieć wodociągową (budować magistrale dużej średnicy tworząc układ pierścienia, rozbudowywać układ liniowy...),

    - jakie są koszty poszczególnych zadań.

  - modernizację ujęć wody w celu przystosowania urządzeń i technologii uzdatniania wody do nowych norm jakościowych ustanowionych przez obowiązujące przepisy,

  - budowę wodociągów pod konkretne projekty społecznych komitetów lub osób indywidualnych. Zadania te wykonywane byłyby w przypadku wyprzedzających planów inwestycyjnych przyszłych odbiorców wody w stosunku do planów inwestycyjnych gminy,

  - budowę wodociągów poprawiających cyrkulację i zaopatrzenie w wodę terenów uzbrojonych.

6. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody:

Stały rozwój sieci wodociągowej, przeprowadzane modernizacje stacji wodociągowych wymuszać będą na odbiorcach wody jak i dostawcy podejmowanie działań zmierzających do racjonalizacji jej zużycia.

Do głównych czynników należy zaliczyć:

- wyeliminowanie ubytków wody z sieci poprzez monitoring i szybką reakcję służb eksploatujących,

- wyposażenie wszystkich punktów poboru wody w wodomierze,

- wymianę wodomierzy związaną z legalizacją,

- zamykanie i zabezpieczanie punktów poboru wody przed nielegalnym korzystaniem,

- wprowadzanie technologii uzdatniania wody minimalizując ilość zabiegów technologicznych,

- prowadzenie akcji informacyjnej na temat sposobów oszczędności wody i płynących z tego korzyści .

7. Sposoby finansowania:

Wymienione zadania planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- budżetu gminy,

- pożyczek i kredytów z Funduszu Ochrony Środowiska,

- środków finansowych z Unii Europejskiej

8. Podsumowanie

Założenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych uwzględniają podstawowe potrzeby jakie pojawiają się w najbliższych latach. Najważniejsze kierunki przedsięwzięć przedstawiają poniższe tabele:

# rok 2004

| Lp | Nazwa zadania – zakres | Wartość planowana w zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy Polnej | 160 000 | Budżet gminy |
| 2. | Budowa stacji wodociągowej z wprowadzeniem uzdatniania i II stopnia na stacji wodociągowej Łacha. | 1 297 968 | Budżet gminy SAPARD, Pożyczka WFOŚ |
| 3. | Dokończenie modernizacji stacji wodociągowej Jachranka wraz z budową wodociagu Jachranka – Skubianka | 200 000 | Budżet Gminy |
| 4. | Rozpoczęcie budowy wodociągu w Kani Polskiej kierunek Bindugi | 30 000 | Budżet Gminy |
| 5. | Budowa wodociągu Stasi Las | 22 000 | Budżet gminy |
| 6. | Rozpoczęcie budowy magistrali wodociągowej łączącej Wierzbicę z Serockiem | 10 000 | Budżet gminy |
| 7. | Rozpoczęcie budowy magistrali wodociągowej w ul. Dłużewskich w Serocku | 10 000 | Budżet gminy |
| 8. | Budowa wodociągu we wsi Wierzbica - projekt | 15 000 | Budżet gminy |
| 9. | Rozpoczęcie prac nad projektem modernizacji stacji uzdatniania wody w Stanisławowie | 3 000 | Budżet gminy Plan Finansowy KZB |
| 10. | Rozpoczęcie prac na programem zwiększenia zasobów wodnych i kierunków rozwoju sieci. | 4 000 | Budżet Gminy Plan Finansowy KZB |
|  | Razem | 1 751 968 |  |

# rok 2005

| Lp | Nazwa zadania – zakres | Wartość planowana w zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie programu zwiększenia zasobów wodnych i kierunków rozwoju sieci | 50 000 | Budżet gminy |
| 2. | Kontynuacja budowy wodociągu Kania Polska kierunek Bindugi | 85 000 | Budżet gminy |
| 3. | Kontynuacja budowy magistrali wodociągowej łączącej Wierzbicę z Serockiem | 202 000 | Budżet gminy Środki pomocy z UE |
| 4. | Kontynuacja budowy magistrali wodociągowej w ul. Dłużewskich w Serocku | 161 000 | Budżet gminy Środki pomocy z UE |
| 5. | Rozpoczęcie budowy wodociągu we Wierzbicy | 90 000 | Budżet gminy |
| 6. | Modernizacja stacji wodociągowej Serock Pułtuska – Projekt | 50 000 | Budżet gminy |
| 7. | Kontynuacja modernizacji SUW Stanisławowo – projekt | 50 000 | Budżet gminy |
| 8. | Budowa wodociągu pod projekty społecznych komitetów | 50 000 | Budżet gminy |
|  | Razem | 738 000 |  |

# rok 2006

| Lp | Nazwa zadania – zakres | Wartość planowana w zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakończenie modernizacji SUW Stanisławowo | 70 000 | Budżet gminy Środki finansowe UE |
| 2. | Kontynuacja budowy wodociągu we wsi Wierzbica | 95 000 | Budżet gminy |
| 3. | Modernizacja stacji uzdatniania wody Serock Kwiatowa | 80 000 | Budżet gminy |
| 4. | Przebudowa wodociągu w Jachrance | 60 000 | Budżet gminy |
| 5. | Modernizacja stacji wodociągowej Serock Pułtuska | 140 000 | Budżet gminy |
| 6. | Budowa wodociągu pod projekty społecznych komitetów | 50 000 | Budżet gminy |
| 7. | Budowa wodociagu odprowadzającego wody popłuczne ze stacji Łacha | 80 000 | Budżet gminy |
| 8. | Generalny remont budynku i zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej Borowa Góra | 50 000 | Budżet gminy |
| 9. | Budowa wodociągu Borowa Góra | 100 000 | Budżet gminy |
| 10. | Modernizacja stacji wodociągowej Wierzbica – projekt | 50 000 | Budżet gminy |
|  | Razem | 775 000 |  |

Przedstawione powyżej zadania nie wyczerpują całości zagadnienia. Natomiast kreślą kierunki działania do roku 2006 wraz z podaniem szacunkowych kosztów i źródeł finansowania.