# Załącznik nr 2 do Decyzji 216/2009 z dnia 27 października 2009 roku

# 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza Informacja dotyczy oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: budowa Centrum Hotelowo-Konferencyjnego w Serocku przy ul. Wyzwolenia.

Zgodnie z zapisami  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.04.257.2573),  wymienione inwestycja  jest kwalifikowana  
do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla której sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane, ze względu na:

-  z par.3. ust.1 pkt. 49 tj. „ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, poza obszarami miejskimi wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.

-   par. 3 ust. 1 pkt. 53, tj. na planowane do realizacji parkingi dla więcej niż 300 samochodów.

-  par. 3 ust. 1 pkt. 65, tj. planowane urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie niższej niż 10 m3/h.

# Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  Inwestor jest zobowiązany przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Niniejsza dokumentacja jest załącznikiem do wniosku o wydanie wymienionej decyzji.

Zakres  opracowania jest zgodny z art. 3 ust. 1 pkt. 5 wymienionej ustawy i zawiera dane o:

a)  rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie jej wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,

c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f) rozwiązaniach chroniących środowisko,

g) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

h) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

# 2. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na budowie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe planowanego 
do realizacji  w Serocku przy ul.  Wyzwolenia na działce o nr ew. 85/2 w obrębie 18.

Zespół budynków Centrum hotelowo-konferencyjnego i wypoczynkowego zlokalizowano tak, aby 
w maksymalnym stopniu wykorzystać walory przyrodnicze działki. Adaptowano istniejące w terenie elementy krajobrazu –naturalne walory skarpy, bliskość zalewu, oraz układ powiązań z otaczającymi obszarami i wartościowe zadrzewienia.

Działka inwestycji od północy sąsiaduje z drogą gminną – ul. Wyzwolenia, a od południa – z nabrzeżem Zalewu Zegrzyńskiego.

Zakres inwestycji  zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

- budowę budynku hotelowo-konferencyjnego,

- budowę 4-poziomowego parkingu samochodowego,

- budowę infrastruktury dostawy mediów i odprowadzania ścieków,

- budowę wewnętrznego  układu komunikacyjnego stanowiącego drogi, ciągi piesze i pieszo-jezdne oraz parkingi oraz wjazdy i wyjazdy na teren obiektu.

Zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwock działka nr 85/2 obr. 18 w Serocku położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę związaną z obsługą ruchu turystycznego, częściowo pod zabudowę letniskową, w części pod lasy

i dolesienia oraz zarośla i zieleń naturalną, oznaczonym na rysunku planu odpowiednio symbolami UT, ZR i LS/LZ.

Wymieniona działka położona jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z MPZP ustalono następujące zasady zagospodarowania na terenach UT, ZR i LS/LZ:

- powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 70%,

- ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne instalacji, urządzeń i obiektów usługowych, winno się znaleźć w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

- istnieje obowiązek zachowania i konserwacji oraz wzbogacania istniejących zadrzewień i zakrzaczeń skarpy oraz roślinności nadwodnej nad rzeką Narew i Zbiornikiem Zegrzyńskim, stanowiących sieć cennych powiązań przyrodniczych oraz zakaz naruszania naturalnego charakteru skarpy,

- szerokość pasa wolnego od zabudowy – minimum 20 m oraz obszar ogólnodostępny od strony naturalnych cieków i zbiorników wodnych zgodny z ustawą – Prawo wodne.

Wypis z planu dla działki terenu inwestycji stanowi załącznik do opracowania.

# 3. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIU SZATĄ ROŚLINNĄ

Przedmiotowa nieruchomość położona jest bezpośrednio nad Zalewem Zegrzyńskim, 
na terenie o powierzchni 6,1 ha.

Część terenu objęta opracowaniem ma powierzchnię 44 600 m2, natomiast resztę stanowi skarpa, która jest zadrzewiona i objęta strefą ochronny konserwatora zieleni.

Na terenie nieruchomości znajdują się obecnie budynki nieużytkowane murowane oraz drewniane, których wysokość nie przekracza dwóch kondygnacji. Na terenie działki znajdują się także liczne drzewa.

Charakterystyczne dane liczbowe inwestycji przedstawiono w tabeli:

| Powierzchnia działki Powierzchnia objęta opracowaniem (bez skarpy) | 60 994,0 m2 44 600,0 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy łącznie w tym: - budynku hotelowo-konferencyjnego - budynku garażu | 9993,5 m2 |
|  | 2890,5 m2 |
| Powierzchnia nawierzchni nieprzepuszczalnej łącznie: | 5586,5 m2 |
| Powierzchnia zieleni (terenów biologicznie czynnych) | 31 258,0 m2 |
| Liczba miejsc parkingowych łącznie w tym - dla taksówek - dla autokarów | 366 5 3 |

# 4. CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Inwestycja zgodnie z opracowaną koncepcją będzie stanowiła kompleks szkoleniowo wypoczynkowy.

Budynek hotelowo-koferencyjny zaprojektowano na terenie UT, natomiast parking naziemny zlokalizowano na terenie ZR (wg MPZP). Wjazd główny na teren inwestycji zlokalizowano od strony północnej, natomiast wjazd gospodarczy zlokalizowano od strony południowo- zachodniej.

W północno-wschodniej części działki zlokalizowano czterokondygnacyjny naziemny parking na 366 m.p. o wysokości do 8m wg MPZP.  Na terenie inwestycji zaplanowano też dodatkowe kubatury podnoszące wartość kompleksu: przy głównym wejściu Łódz- restauracja, na fundamentach starego domu na skraju skarpy domek labirynt z tarasami widokowymi oraz zadaszone grillowiska i paleniska czy tarasy otwarte sezonowo.  Planowana jest także barka na wodzie architektonicznie nawiązująca 
do papierowego statku.

Budynek hotelowo-konferencyjny zlokalizowano tak, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać walory przyrodnicze działki. Adaptowano istniejące w terenie elementy krajobrazu –naturalne walory skarpy, bliskość zalewu, oraz układ powiązań z otaczającymi obszarami i wartościowe zadrzewienia. Budynek w najwyższym miejscu posiada 4 kondygnację, a jego wysokość nie przekracza 15m dopuszczalnych wg Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek w części sal konferencyjnych posiada jedną wysoką kondygnację, co umożliwia organizowanie bankietów jak i koncertów scenicznych. Cześć noclegowa (hotel) znajduje się na pierwszej (połowa), drugiej i trzeciej kondygnacji zawierając łącznie 341 j.m.  Budynek jest częściowo podpiwniczony. 
W piwnicy znajdują się pomieszczenie techniczne: wentylatornia, przepompownia, pomieszczenie elektryczne, agregat i inne funkcje pomocnicze. Kotłownie gazowe(dwie) znajdują się na dachu budynku.

Na parterze budynku znajduje się główne wejście usytuowane pod dachem zamocowanym na słupach, co umożliwia postój autokaru przy samym budynku. Podstawowe funkcje dostępne są z głównego hollu, co umożliwia łatwe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi rodzajami grup pomieszczeń- częścią restauracyjną, dydaktyczno- konferencyjną, rekreacyjno- wypoczynkową (parter) i hotelową (piętra).

Skręcając w prawo z holu głównego dostajemy się do kompleksu dydaktyczno-konferencyjnego 
o powierzchni 1562,3m2 na 940 osób. Większe i mniejsze grupy sal konferencyjnych zaprojektowano 
w układzie amfiteatralnym tak, aby mogły stanowić całość o płaskiej podłodze po rozsunięciu składanych ścian.

W przestrzeń parteru, w bliskim sąsiedztwie sal konferencyjnych wpisano również funkcję restauracyjną na parterze oraz na antresoli. Oparto je na rozbudowanym trzonie kuchennym. I tak bezpośrednio 
z holu dostaniemy się do dużej sali restauracyjnej (670 miejsc) z lobby barem, z wyjściem na antresolę. Konstrukcja przeszklonej ściany na dziedziniec umożliwia rozsuwanie modułów tak, aby można było połączyć imprezę w budynku z dziedzińcem.

Na parterze usytuowano także  bar z kręgielnią i bilardem na antresoli, przy którym znajduje się zewnętrzny plac zabaw.

Skręcając z holu budynku na lewo znajdziemy się w części SPA & Wellness, gdzie zlokalizowane będą sauny i część basenowa z zapleczem oraz fitness na antresoli.

Na I-szym piętrze  przeznaczono na cele dydaktyczne  części północną budynku, gdzie  zaprojektowano 13 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 915,1 m2 na 600 osób Natomiast 
w pozostałej części piętra zaprojektowano pokoje hotelowe.

Pozostałe dwa piętra budynku przeznaczono na pokoje hotelowe.

Zaopatrzenie w wodę

Projektowane budynki będą podłączone i zasilane z wewnętrznego systemu wodociągowego, w którym źródłem wody będą dwa niezależne ujęcia wody podziemnej wykonane w postaci studni głębinowych.  Projektuje się sieć dla potrzeb gospodarczych, pożarowych, technologicznych i podlewania terenu.

W ramach nowoprojektowanej sieci wodociągowej projektuje się dodatkowe hydranty ppoż., które zapewnią ochronę projektowanych  budynków w ilości 20 l/s dla każdego budynku.

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych będzie się odbywać grawitacyjnie wewnętrzną siecią instalacji kanalizacyjnej do istniejącej zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe zostaną zagospodarowane zagospodarowane na terenie ośrodka a nadmiar odprowadzony do środowiska, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Dla uzyskania wymaganych przepisami parametrów odprowadzanych wód opadowych wody zbierane 
z dróg i parkingów podczyszczone będą w separatorach koalescencyjnych.

# 5. WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przewiduje się tylko jeden wariant przedsięwzięcia, zgodnie z przedstawionymi rozwiązaniami.

# 6. PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANYCH SUROWCÓW, WODY I ENERGII

Dla funkcjonowania omawianego przedsięwzięcia przewiduje się zużywanie następujących mediów  
z  sieci miejskich :

-      zapotrzebowanie na moc cieplną                    -    3000 kW

-      zapotrzebowanie energii                                  -    2,4 kW ,

- zapotrzebowanie  wody                                    -    170 m3/dobę

-      zapotrzebowanie na gaz                                  -    360 m3/h

# 7. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Ponieważ przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego obiektu, w celu zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko zaprojektowano rozwiązania, które dotyczą całego Obiektu:

a) dla fazy budowy:

-  minimalizacja odpadów budowlanych z zapewnieniem zagospodarowania jak

największej ich masy, za pośrednictwem uprawnionych odbiorców,

-    ograniczenie emisji hałasu, dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących przepisów,

- maksymalna ochrona istniejącej zieleni – występujące drzewa zostaną zachowane za wyjątkiem drzew kolidujących z planowaną zabudową.

Usunięcie drzew lub krzewów będzie możliwe po uzyskaniu uzgadniającej ten fakt decyzji administracyjnej.

b) dla fazy eksploatacji

- ścieki sanitarne odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej,

- ścieki opadowe, odpływające z terenów utwardzonych Inwestycji przed odprowadzeniem 
do środowiska podczyszczane będą w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych,

- na przykanalikach odprowadzających ścieki technologiczne z pomieszczeń gastronomicznych zainstalowane zostaną separatory tłuszczy,

- dobór dopuszczalnej głośności zainstalowanych urządzeń musi zapewniać dopuszczalne poziomy hałasu na granicy terenów chronionych,

- zapewnienie na terenie działki inwestycji 70% powierzchni biologicznie czynnej, uwzględnionej w zatwierdzonym planie zagospodarowania przedsięwzięcia.

# 8.  ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W FAZIE EKSPLOATACJI

## 8.1.  Emisja substancji do powietrza atmosferycznego

Etap budowy

Uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji przedsięwzięcia związana będzie 
z możliwością wystąpienia chwilowej, ograniczonej głównie do obszaru prowadzonych prac, wzmożonej emisji pyłu spowodowanej m.in. pracami ziemnymi i budowlanymi przy obiektach realizowanych, jak również emisją spalin z samochodów dostawczych i maszyn budowlanych.

Ze względu na krótki okres inwestycyjny, nowoczesne technologie, jak również małe wysokości potencjalnych źródeł emisji, nie wpłynie ona znacząco na pogorszenie jakości powietrza okolicy.

Etap eksploatacji

Głównymi substancjami wprowadzanymi do środowiska z planowanego przedsięwzięcia będą zanieczyszczenia zawarte w spalinach gazu ziemnego odprowadzane z jednostek grzewczych własnych kotłowni - emisja zorganizowana oraz w  spalinach samochodowych z pojazdów poruszających się po powierzchni terenu w granicach działki obiektu - emisja niezorganizowana.

Emisja zorganizowana

Do omawianego obiektu doprowadzona jest instalacja gazowa dostarczająca gaz ziemny wysokometanowy GZ – 50 (Grupa E).

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe wyniesie 360 m3/godz., tj. 3000 kW, a praca jednostek kotłowych, w przeliczeniu na pełne obciążenie, przewidywana jest na 3000 godz./rok.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń wydzielających się do atmosfery podczas procesu spalania gazu ziemnego przyjęto zgodnie z parametrami paliwa oraz PN-EN 303-7 i DIN 4702.

Tabela 1: Rodzaj i wielkość emisji zanieczyszczeń z kotłowni

| Lp. | Nazwa substancji | Wskaźnik emisji | Emisja substancji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kg/godz. | Mg/rok |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Dwutlenek azotu Dwutlenek siarki Pył zawieszonyPM10 Tlenek węgla Węglowodory alifatyczne | 170 mg/kWh 80 mg/1 m3 gazu 15 mg/1 m3gazu 100 mg/kWh 28 mg/1 m3gazu | 0,5202 0,0256 0,0048 0,3060 0,0086 | 1,5606 0,0768 0,0144 0,9180 0,0269 |

Emisja niezorganizowana

Stężenie spalin samochodowych i zawartych w nich substancji zanieczyszczających uwarunkowane jest rodzajem, intensywnością i szybkością ruchu pojazdów.

Główne substancje zanieczyszczające w spalinach samochodowych to:

- dwutlenek azotu,

- tlenek węgla,

- mieszanina węglowodorów (benzen, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne),

- dwutlenek siarki,

- pył.

Dane wyjściowe do obliczeń:

- ilość miejsc postojowych: 370 m.p. (292 m.p. – samochody osobowe, 6 m.p. – autobusy),

- średni potok pojazdów: n = 185 poj./godz. (samochody osobowe – 97,3 %, autobusy – 2,0 %),

- średnia długość trasy przejazdu: l = 0,250 km,

- efektywny czasokres trwania przejazdów: ( = 1500 godz./rok.

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km

| Grupa pojazdów | Prędk.km/h | CO | C6H6 | HC al. | HC ar. | NO2 | TSP | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody osobowe | 25 | 4,48831 | 0,04099 | 0,50308 | 0,15092 | 0,70244 | 0,01396 | 0,04839 |
| samochody dostawcze | 25 | 3,41371 | 0,03057 | 0,47688 | 0,14306 | 1,25711 | 0,13635 | 0,20250 |
| Autobusy daleko bież. | 25 | 3,94244 | 0,04698 | 1,73089 | 0,51927 | 11,77158 | 0,68219 | 0,79699 |

## 8.2. Emisja hałasu

Faza budowy

Uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w okresie budowy związana będzie z pracą maszyn budowlanych w początkowej fazie budowy tj. koparek, spychaczy, zagęszczarek, dźwigów oraz 
z ruchem samochodów ciężarowych dowożących materiały budowlane.

Uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska występujące  w trakcie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i zostaną ograniczone poprzez sprawną organizację prac budowlanych.

Prace budowlane przy użyciu sprzętu ciężkiego będą prowadzone tylko w porze dziennej.

Faza eksploatacji

Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 05.07.2007 r. Nr 120, poz.826).

W bezpośrednim otoczeniu terenu inwestycji  zlokalizowane są tereny rekreacyjne i zabudowa jednorodzinna, które stanowią tereny chronione w myśl ww. rozporządzenia.

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N w dB wynoszą:

- dla najniekorzystniejszych 8 godzin w ciągu dnia w godzinach 600 ÷ 2200 – LAeq D = 55 dB,

- dla najniekorzystniejszej 1 godziny w ciągu nocy w godzinach 2200 ÷ 600 – LAeq N = 45 dB.

Można wstępnie prognozować, że ze względu na: zastosowanie typowych urządzeń technicznych charakteryzujących się właściwymi parametrami akustycznymi, zgodnie z wymogami, poziomy mocy akustycznych nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla obiektów chronionych i innych elementów środowiska.

## 8.3. Gospodarka ściekowa

Źródła i ilości powstających ścieków

Na terenie Inwestycji  będą powstawały  następujące ilości ścieków:

- Ścieki bytowo-gospodarcze  – odprowadzane z pomieszczeń sanitarnych, socjalnych oraz gastronomii w ilości równej zużyciu wody, tj.  170 m3/d

- Wody opadowe, których ilość została wyliczona według wzoru  W. Błaszczyka, dla deszczu miarodajnego q=130 l/s/ha:

Q = q x ( x F =Q1 + Q2

| Rodzaj nawierzchni | Wielkość powierzchni F [ha] | Współczynnik spływu ( | Ilość ścieków deszczowych Q [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dachy | 1,2884 | 0,8 | 134,0 |
| Powierzchnia utwardzona | 0,5586 | 0,75 | 54,5 |
| ŁĄCZNIE | 188,5 |

Prognozowana jakość wytwarzanych ścieków

Skład ścieków sanitarno-porządkowych odpływający z Inwestycji zbliżony będzie do ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z gospodarstw domowych, których przeciętna charakterystyka jakościowa przedstawia się następująco:

- zawiesiny ogólne – 325 mg/l

- zawiesiny opadające – 250 mg/l

- BZT5  - 300 mg O2/l

Charakterystyka jakościowa wód opadowych zanieczyszczonych (z terenów utwardzonych) podawana w danych literaturowych dla spływów z terenów stacji paliw i parkingów, którą można przyjąć dla omawianego terenu, przedstawia się następująco:

-      BZT5 –  11-89  mg O2/l,

- zawiesiny ogólne –  16 -169 mg/l

- ekstrakt eterowy – 16-59 mg/l

- substancje ropopochodne – 16-59 mg/l

Wartości bliskie maksymalnym odnoszą się do pierwszej fazy opadów, trwającej 15 min.

## 8.4. Gospodarka odpadami

Etap budowy

Na etapie budowy Inwestycji powstaną  odpady, charakterystyczne dla realizacji tego typu obiektów. Powstające  odpady budowlane będą stanowiły zgodnie z klasyfikacją odpadów (Dz. U.  
z 1997 r. Nr 162, poz. 1135) następujące ich grupy:

| Lp. | Klasyfikacja (rodzaj i kod) Zgodnie z Dz. U. Nr 162/97, poz. 1135 | Ilość w Mg |
| --- | --- | --- |
|  | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 Kod 17 01 07 | 5 tys. |
|  | Żelazo i stal Kod 17 04 05 | 4 |
|  | Mieszaniny metali Kod 17 04 07 | 4 |
|  | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (Kod 17 05 04) | 600 |
|  | Drewno Kod 17 02 01 | 5 |

Powstające odpady  będą magazynowane i wywożone z terenu inwestycji przez firmę zajmującą się odzyskiem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, na podstawie decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

Na placu budowy powinna być prowadzona selektywna zbiórka powstających odpadów w celu zapewnienia gospodarczego wykorzystania jak największej ich masy:

- odpady ziemi oraz materiałów budowlanych po rozdrobnieniu mogą zostać wykorzystane 
do rekultywacji,

- odpady złomu metalowego i odpadowe drewno – po wykorzystaniu, powinny być przekazane 
do zagospodarowania.

Na tym etapie realizacji Inwestycji przy uwzględnieniu jej skali nie jest możliwe podanie szczegółowych danych dot. ilości i rodzaju powstających odpadów. Zawarte informacje należy traktować jako szacunek dot. głównych grup odpadów, określony na podstawie danych uzyskanych z innych obiektów 
o podobnych funkcjach.

Etap eksploatacji

Rodzaje i ilości powstających odpadów

Na podstawie opisu planowanych funkcji projektowanego Obiektu oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej poniżej przedstawiono źródła powstawania odpadów oraz ich rodzaje zgodnie 
z obowiązującą klasyfikacją wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 
(Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206).

Źródłem powstających odpadów na terenie  Centrum Konferencyjnego  jest następująca działalność:

- Obecność ludzi i eksploatacja urządzeń (wymiana oświetlenia, utrzymanie czystości), w wyniku której powstają:

-  zużyte świetlówki – kod 16 02 13*

-  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – kod 16 02 14. kod 16 02 16,

- odpady komunalne (zmieszane i zbierane selektywnie) – kod 20 03 01, kod 15 01 01, 
15 01 02, 15 01 07 lub opakowania zbierane łącznie – kod 15 01 06.

- Eksploatacja urządzeń na sieci kanalizacyjnej (czyszczenie osadników tłuszczu i oleju), 
w wyniku których powstają:

-  osady z czyszczenia separatorów tłuszczu zainstalowanych na odpływach kanalizacji 
z gastronomii – kod 19 08 09,

- osady z czyszczenia separatora oleju podczyszczającego wody opadowe odpływające 
z powierzchni utwardzonych – kod 13 05 08*

W  tabeli  przedstawiono ilości poszczególnych odpadów  powstających na terenie obiektu, 
z uwzględnieniem  klasyfikacji wynikającej z katalogu odpadów.

TABELA –  Ilości powstających  odpadów

| Lp. | Klasyfikacja (rodzaj i kod) zgodnie z Dz. U. Nr 162/97, poz. 1135 | Ilość w ciągu roku w Mg |
| --- | --- | --- |
| odpady niebezpieczne |
| 1 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 Kod 16 02 13 | 0,1 |
| 2. | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach Kod 13 05 08* | 20 |
| odpady inne niż niebezpieczne |
|  | Opakowania z papieru Kod 15 01 01 | 2 |
|  | Opakowania z tworzyw sztucznych Kod 15 01 02 | 4 |
|  | Opakowania ze szkła Kod 15 01 07 | 10 |
|  | zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 kod 16 02 14 | 0,1 |
|  | elementy usunięte ze zużytych urządzeń kod 16 02 16 | 0,1 |
|  | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze Kod 19 08 09 | 20 |
|  | Odpady komunalne zmieszane Kod 20 03 01 | 60 |

# 9. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

# 10. OBSZARY CHRONIONE

Całość terenu inwestycji położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę rekreacyjną 
i usługi turystyczne i oznaczonym na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ZR/UT/, zgodnie z którym inwestycja położona jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Część działki stanowi skarpa, która jest zadrzewiona i objęta strefą ochronny konserwatora zieleni.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inwestycja nie będzie także w żaden sposób oddziaływała na obszary NATURA 2000.